## Slide 1
操 作 教 學
圖說紀錄產生器
照片 × 平面圖 × 引線 —— 一鍵產出查驗圖面
純網頁工具 · 資料只存在自己的電腦 · 不需安裝
○○建築師事務所
專案名稱
和平東路新建工程
紀錄項目
3F 泥作查驗
日期
2026-08-05
紀錄者
王大明
圖號
1 / 3
報告標題欄：事務所圖框可自訂名稱、Logo 與額外欄位
v2026.08 · 內部教育訓練
Notes: 全程約 90 分鐘：操作說明 50 分鐘，最後實作練習 40 分鐘。

## Slide 2
整 體 流 程
這個工具只做一件事：三步
2
1
匯入
平面圖（各樓層都可以）
現場照片一批
支援影像與 PDF
▸
2
定位＋說明
點平面圖標出拍攝位置
寫說明、畫標記
需要時裁切
▸
3
產生報告
自動排版＋引線
可用 1:100 真實比例
列印成 PDF（A0–A3）
資料放哪裡？
全部存在你自己電腦的瀏覽器裡 —— 照片不上傳、不需帳號、關掉分頁不會消失。
要換電腦或備份時，用「匯出紀錄檔」存成 .sitelog 檔（最後一節會講）。
Notes: 強調「不上傳」是這個工具的前提，也是最後備份紀律的由來。

## Slide 3
第 一 站
主介面：專案與紀錄
3
圖說紀錄
搜尋專案、項目、紀錄者…
使用說明
＋ 新增紀錄
和平東路新建工程
3 份紀錄 · 重新命名 · ＋ 新增紀錄
3F 泥作查驗
08-05 · 12 張
已完成定位
2F 水電放樣
07-28 · 8 張
2 張未定位
B1 開挖
07-14 · 6 張
缺平面圖
信義路大樓
1 份紀錄
B1 機電查驗
已完成定位
依「專案名稱」分組 —— 同一案場的歷次紀錄收成一本專案日誌
1
分組＝專案名稱欄位
改欄位就換組；組標題列可「＋ 新增紀錄」直接歸入，或「重新命名」整組一起改
2
一張卡＝一份查驗紀錄
封面、紀錄項目、日期、照片數，加狀態標籤（缺平面圖／未定位／已完成）
3
卡片右上：複製 · 匯出 · 刪除
整份複製（照片一起），拿舊紀錄當範本最快
4
搜尋與排序
專案名稱、紀錄項目、紀錄者都能搜；四種排序方式可切換
5
開啟紀錄檔
讀入 .sitelog 備份，一律新增一份，不會蓋掉現有資料
主介面直接把照片拖進視窗會自動開一份新紀錄；拖 .sitelog 進來則是讀入備份。
Notes: 請學員先確認自己的清單是空的，等一下會從「＋ 新增紀錄」開始。

## Slide 4
編 輯 畫 面
三欄：清單 → 平面圖 → 標註
4
‹ 全部紀錄
專案名稱
和平東路新建工程
紀錄項目
3F 泥作查驗
日期
2026-08-05
紀錄者
王大明
已儲存
匯出紀錄檔
產生報告
照片 12
＋ 匯入照片
1
斜向埋管
已定位
2
水槽排水偏位
未定位
3
馬桶側距不足
已定位
平面圖
符合
比例尺
裁切
＋ 匯入
1F
2F
3F
1
2
3
照片標註
裁切
‹ ›
✥ ✎ ╱ ➚ ▭ ◯ 字
說明文字：3F 東側外牆磁磚空鼓約 0.6 m²…
① 照片清單
匯入、選取、拖曳排序
② 平面圖
樓層分頁、點位置、拖方向、比例尺
③ 標註與說明
畫標記、寫說明、裁切
兩側欄寬可拖分隔線調整，雙擊還原（寬度會記住） · 照片或 .sitelog 檔可以直接拖進視窗匯入

## Slide 5
步 驟 1
匯入照片與平面圖
5
照片
左欄「＋ 匯入照片」，或直接把檔案拖進視窗
一次可選整批；支援影像與 PDF（多頁 PDF 每頁自動變一張照片，上限 30 頁）
依檔名自然排序：IMG_2 會排在 IMG_10 前面
存放時自動縮到長邊 2000px（A1 上約 390 dpi），不必先自己縮圖
平面圖
中欄「＋ 匯入平面圖」，或把圖檔拖到平面圖區
支援影像與 PDF，而且可以匯入很多張（各樓層一張）
PDF 多頁會問要哪幾頁（例：1,3-5 或 all），每頁各成一張平面圖
CAD 圖先在 AutoCAD 裡輸出成 PDF 再匯入（DWG／DXF 不能直接丟進來）
樓層分頁
匯入多張平面圖後，中欄上方會出現分頁籤，點籤切換樓層 —— 籤上的數字就是釘在那一層的照片數。
報告會每層各出一段圖面並印上圖名；照片釘在哪一張圖上，就屬於哪一層。
照片順序＝報告編號
左欄拖曳照片可以改順序，編號會同步到平面圖上的位置點和報告上的照片編號。

## Slide 6
選 用 功 能
比例尺：固定比例出圖
6
比例尺設定
告訴系統原圖的比例與紙張，報告就能以真實比例放置平面圖
原圖比例 1 :
100
原圖紙張
A1（841 × 594）
改用兩點量測
清除
關閉
套用
中欄工具列的「比例尺」按鈕開啟
三種來源，三種設法
平面圖來源 | 怎麼設比例尺
影像（PNG / JPG） | 直接輸入原圖比例（1:100）與原圖紙張（A0–A4 或自訂寬度）
PDF 匯入 | 已知原始頁面尺寸 —— 紙張選單第一項是「自動」，選它就好
不確定紙張 | 按「改用兩點量測」，在圖上點一段已知距離、輸入實際 mm
設了才有用
設定比例尺之後，報告設定列的「比例」才能從「自動大小」改選 1:50–1:500，平面圖會以真實比例放置並印出「SCALE 1:N」標示。多張平面圖時各層各自判斷，沒設的那層維持自動大小。
Notes: 這頁是新功能，舊版簡報沒有。實作練習就是做這個功能。

## Slide 7
步 驟 2
標位置與拍攝方向
7
3
方向把手
5
黃＝目前選取的照片 白＝其他照片 錐形＝相機面對的方向（會印在報告上）
1
先切到該樓層的分頁
有多張平面圖時；照片會釘在當時那張圖上
2
左欄選一張照片
要標哪張，先讓它變成選取中（黃框）
3
點平面圖
點一下拍攝的位置，帶編號的位置點就出現
4
拖圓點微調
位置不準，直接拖曳圓點本身
5
轉出拍攝方向
拖虛線末端的把手（吸附 5° 格點，Shift 自由角度）；也可在右欄輸入角度
平面圖操作：滾輪縮放 · 按住空白處拖曳平移 · 「符合」一鍵置中 · 選取的照片若已釘在別層，介面會提醒「點這裡會移過來」

## Slide 8
步 驟 3
在照片上畫標記
8
✥
選取
✎
畫筆
╱
直線
➚
箭頭
▭
矩形
◯
橢圓
字
文字
六色
三種粗細
復原 Ctrl+Z · 「清除」一鍵清掉這張的全部標註
鍵 | 功能 | 鍵 | 功能
V | 選取／移動 | R | 矩形
P | 畫筆 | O | 橢圓
L | 直線 | T | 文字
A | 箭頭 | Del | 刪除選取的標記
Ctrl + Z | 復原 | ↑ ↓ | 切換照片
標記存成向量：報告上放大不糊、隨時可以再選取、移動、刪除。照片下方的「說明文字」欄＝報告上印在照片底下的那行字。

## Slide 9
需 要 時
裁切：照片與平面圖都可以
9
1
進入裁切
照片：右欄上方「裁切」（要先選中一張照片，沒選時是灰的）
平面圖：中欄上方「裁切」
2
框選範圍
拖出要保留的範圍，八個把手可再調整
3
套用
按「套用裁切」完成；按「全圖」隨時整張還原
拖出要保留的範圍
裁切不會破壞原圖
它只是記住一個範圍 —— 按「全圖」隨時整張還原，已畫的標註和位置點座標都不會跑掉。
平面圖裁切後，落在範圍外的位置點不會出現在報告上，介面會提醒你有幾個。

## Slide 10
一 鍵 產 出
產生報告：設定與版面
10
紙張
A3（420×297） ▾
方向
橫式 ▾
每張圖面
8 張 ▾
版面
自動（填滿版面） ▾
比例
自動大小 ▾
字級
標準 ▾
☑ 引線 ☑ 顯示其他頁位置
圖框
列印 / 存成 PDF
編輯畫面右上「產生報告」→ 這條設定列 → 下方即時預覽
版面 | 誰決定位置 | 什麼時候用
自動（填滿版面） | 程式。試算「每欄幾張、上下放不放、欄寬多寬」的各種組合，挑留白最少的；平面圖寬扁時照片會自動排到上下 | 預設 —— 通常直接可用
只放兩側 | 程式，但照片只放左右兩欄 | 偏好傳統對稱版面時
自由排版 | 完全由你 —— 拖曳、縮放、互換（下兩頁） | 自動排的不合意時
分頁與字級
照片超過「每張圖面」的張數就自動分頁，其他頁的位置點會以灰色虛線圓顯示在平面圖上當參考（可關）。
字級六段可調，說明文字與標題欄一起縮放；說明太長會自動縮小字級，真的放不下才截斷。

## Slide 11
出 圖 品 質
真實比例出圖 與 自訂圖框
11
真實比例出圖
報告設定列的「比例」，設過比例尺後才可選
1:50 – 1:500 八段可選
平面圖以真實比例放置，圖上印出「SCALE 1:N」標示
放不下時會提示需要多大的紙，並誠實告知目前實際縮到約幾分之一 —— 絕不印出錯誤的比例標示
多張平面圖時各層各自判斷；還沒設比例尺的那層維持自動大小
自由排版下比例會鎖定尺寸（隱藏縮放把手）—— 比例是絕對的
自訂圖框
報告設定列的「圖框」按鈕
事務所名稱與 Logo —— 印在報告標題欄最左邊
最多 6 個額外標題欄位，印在日期前面（例：監造 王大明 建築師）
勾「設為新紀錄的預設圖框」，以後每份新紀錄自動套用
Logo 會跟著 .sitelog 一起匯出，換電腦不會掉
○○事務所
專案名稱
和平東路
監造
王大明
日期
08-05
圖號
1 / 3
額外欄位「監造」印在日期前面
比例尺是「這張平面圖」的屬性，圖框是「這份紀錄」的屬性 —— 兩者都會跟著 .sitelog 一起帶走。

## Slide 12
自 由 排 版 · 上
拖曳、縮放、對齊
12
切到自由排版的瞬間＝目前自動排版的樣子，你是接手微調而不是從空白開始。排壞了按「全部重排」隨時回去。
移動
按住照片或平面圖直接拖
說明文字跟照片是一體的，會一起走；引線自動重連
縮放
滑鼠移上去，右下角出現橘色小方塊，拖它改大小
長寬比自動維持，不會變形；拉到跟別張一樣大時會吸附
對齊吸附
拖近其他照片、平面圖、圖框的邊與中線時自動吸上去，畫出洋紅虛線
按住 Alt 暫時關閉；操作列的勾選可整個關
鍵盤微調與復原
點一下選取（外框變橘），方向鍵 1mm、Shift＋方向鍵 5mm
Ctrl+Z 復原、Ctrl+Y 重做；拖曳、縮放、互換、微調、全部重排各算一步
↑ ← ↓ → ×1mm （Shift 5mm）

## Slide 13
自 由 排 版 · 下
互換、跨頁、換紙張
13
2
7
拖到另一張上放開 → 兩張互換（照片＋說明一起），其餘不動
1
互換位置
拖到另一張照片上，目標亮粗橘框，放開即互換。按住 Alt 拖＝只移動不互換（也暫時關吸附）
2
跨頁搬移
拖到預覽上下邊緣會自動捲動；拖進另一張圖面（整張亮橘框）就搬過去，空頁自動消失
3
多樓層時限同層
有多張平面圖時照片只能在同一樓層的分頁之間搬 —— 照片跟著它釘的圖走；要換樓層請回編輯畫面重標位置
4
換紙張自動等比縮放
A3 排好的版面切成 A1，整個版面等比放大，不必重排
排壞了？操作列的「全部重排」一鍵回到自動排版。或 Ctrl+Z 一步步復原（快照上限 50 步，換紀錄時清空）。

## Slide 14
輸 出
列印成 PDF：三個設定
14
列印
目的地
另存為 PDF ▾
邊界
無 ▾
背景圖形
✓ 勾選
儲存
1
目的地選「另存為 PDF」
報告預覽右上角按「列印 / 存成 PDF」，瀏覽器的列印對話框就會打開
2
邊界設「無」
不設「無」的話整張圖會再縮一圈，紙張尺寸就不準了
3
勾選「背景圖形」
不勾的話部分線條與底色會消失
印出來只有圖紙本身 —— 操作列、把手、對齊線、空頁提示都不會出現。多張圖面自動成為 PDF 的多頁。
文字與線條都是向量：檔案小、線條銳利、PDF 裡的文字還能搜尋。

## Slide 15
收 尾
存檔與備份
15
自動存檔
每個改動即時存進瀏覽器，右上角顯示「已儲存」
關掉分頁、重開機都還在，不必按存檔
匯出紀錄檔（.sitelog）
一個檔案＝整份紀錄：各張平面圖、照片、位置、標註、說明、圖框
任何電腦用「開啟紀錄檔」讀回來就完整還原，一律新增一份不覆蓋
主介面每張卡片上也有「匯出」，不用進編輯畫面
⚠ 唯一要記住的風險
資料存在「這台電腦的這個瀏覽器」裡 —— 換電腦、重灌系統、清除瀏覽器資料，紀錄就沒了。
紀律：重要紀錄做完就按「匯出紀錄檔」，.sitelog 檔存到公司伺服器或雲端硬碟。
兩台電腦接力：A 電腦「匯出紀錄檔」→ 檔案帶到 B 電腦「開啟紀錄檔」。

## Slide 16
排 除 疑 難
常見問題
16
狀況 | 處理
報告上照片是空的 | 那張照片還沒標位置 —— 報告列會提示「N 張照片未標位置」；照片仍會排入，只是沒有引線
引線亂了 | 切回「自動」版面重排；或在自由排版按「全部重排」
自由排版拖壞了 | Ctrl+Z 一步步復原、Ctrl+Y 重做；或「全部重排」整個回到自動排版
位置點消失 | 多半是平面圖裁切把它切掉了 —— 進裁切按「全圖」還原就回來
PDF 缺線條或整張縮小 | 列印對話框：邊界設「無」＋勾選「背景圖形」
比例選項是灰的 | 這張平面圖還沒設比例尺 —— 中欄「比例尺」設定後才能選 1:50–1:500
照片畫質夠嗎 | 存放時縮到長邊 2000px（A1 上約 390 dpi），遠超印刷需要的 300 dpi
還是卡住？
首頁右上角的「使用說明」按鈕會開啟完整圖文說明（docs/使用說明.html），裡面每一節都有插圖，自由排版那節還有可以直接試玩的練習區。

## Slide 17
實 作 練 習
動手做：挑一題，讓 AI 幫你加功能
17
三題任選一題，有時間就往下做。把「複製這句」整段貼給 AI，跑完自己驗收。
1
常用詞快選
約 15 分
工地說明來去就那幾句。做一排按鈕，點一下就填進去。
複製這句貼給 AI
「在說明文字那一欄上面，幫我加幾個常用詞的按鈕：磁磚空鼓、滲水痕跡、鋼筋外露、粉刷不平、已完成修補。點一下就把那個詞加到說明文字裡。」
驗收
選一張照片，連按兩個詞 → 兩段字都加進去了，重新整理網頁還在。
2
只看未定位
約 20 分
照片一多就找不到還沒標位置的那幾張。加個篩選開關。
複製這句貼給 AI
「左邊照片清單上面，幫我加一個「只看還沒定位的照片」的開關。打開就只顯示還沒在平面圖上點過位置的照片，關掉就全部顯示。」
驗收
匯入 5 張、其中 2 張標好位置 → 開關切一下，清單在 3 張和 5 張之間變。
3
匯出照片清單
約 25 分
缺失追蹤表、估價單都要這張清單。讓程式直接吐出來。
複製這句貼給 AI
「幫我加一個「匯出清單」按鈕，把這份紀錄的照片做成一張表：照片編號、說明文字、在哪一張平面圖、有沒有定位。按了就下載，Excel 要打得開。」
驗收
下載的檔案用 Excel 打開 → 每一欄都對得整齊，說明文字沒有跑掉。
怎麼跟 AI 講
先請它「介紹一下這個專案」 · 一次只講一件事，做好了再講下一件 · 跑不出來就把錯誤訊息整段貼回去給它
Notes: 三題都是刻意挑的：改動小、結果馬上看得到、而且不會碰到排版演算法（layout.js / arrange.js 一改就要重跑整輪版面驗證）。 第 1 題最推薦當開場 —— 「陣列 → 產生按鈕 → 綁事件 → 寫回 state」是這份程式碼從頭到尾的核心模式。 第 3 題最安全，純讀取，不會弄壞任何現有資料，適合最沒把握的人。